МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРАИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛИНОСТИ СССР

СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ-КОНСОЛЬНО-ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ОПУ

Модели 6Т13Ф20-1,6Т82ШФ20

Исполнение   00,01,02,04,05

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИ

613Ф20-1.00.000РЭ1.2

Часть 2

Содержание

6Т13Ф20-1.00.000РЭ1.2

1. Краткая характеристика электрооборудования…………………………………………..……3

2. Подключение станка…………………………………………………………………………….…4

3. Указание мер безопасности ………………………………………………………………….……5

4. Органы управления……………………………………………………………………………...…6

5. Описание работы эксплуатации………………………………………………………………….7

5.1. Привод главного движения……………………………………………………………………...7

5.2. Электропривод вспомогательных механизмов……………………………………………….9

5.2.2. Электропривод зажима-отжима инструмента……………………………………………...9

5.2.3. Электропривод насоса смазки……………………………………………………………….10

5.2.4. Электронасос охлаждения……………………………………………………………………10

5.2.5. Вентилятор охлаждения……………………………………………………………………...10

5.3. Электропривод перемещения стола, консоли салазок……………………………………..10

5.4. Работы электросхемы в режиме автоматического управления…………………………..11

5.5. Работы электросхемы в режиме «покадровая отработка» ………………………………..11

5.6. Работа электросхемы в режиме ручного управления………………………………………12

6. Первоначальный пуск……………………………………………………………………………13

7. Электрические блокировки и сигнализация………………………………………………….14

8. Указание по обслуживанию электрооборудования…………………………………………..15

9. Возможные неисправности  и методы их управления……………………………………….16

10. Сведение о степени защиты электрооборудования и расцветки проводов……………...17

11. Таблица 2 - Перечень элементов схемы электрической принципиальной………………18

12. Таблица 3 - Пускатели, силовые переключатели и резисторы…………………………….21

13. Таблица 4 - Автоматические выключатели, предохранители……………………………..22

14. Таблица 5 – Электродвигатели………………………………………………………………...23

15. Таблица 6 – Трансформаторы………………………………………………………………….24

16. Таблица 7 – Тепловые реле……………………………………………………………………..25

17. Таблица 8 – Смазочные материалы для электрооборудования…………………………...26

18. Сведение о ремонте……………………………………………………………………………...27

19. Сведение об изменениях в станке…………………………………………………………….28

Перечень приложений

6Т12Ф20-1.00.000Э3.2  Схема электрическая принципиальная    4л

6Т12Ф20-1.80.000Э4.2  Схема электрическая принципиальная    2л

6Т12Ф20-1.83.000Э4  Схема электрическая соединений регулятора переключения подачи    1л

6Т12Ф20-1.80.000Э7   Схема расположения электрооборудования 1 л

6Т12Ф20-1.80.001.Э4.2 Схема электрическая соединений консоли и салазок  1л

6Т12Ф20-1.81.000.Э4.4 электрического соединений станция управления  1л

1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Электрооборудование консольно-фрезерных станков с устройством индикации и управлением (оперативной системой программного управления) 6Т13Ф20-1, 6Т13ШФ20 выполнено:

а) главного движения и вспомогательных механизмов от асинхронных электродвигателей трех фазного переменного тока;

б) электродвигатель подачи от тиристорного устройства  управления.

Исполнения электрооборудования станка по параметрам электрическим цепей и условия эксплуатации приведенных в табл. 1

Таблица 1

| Обозначения исполнения | Силовая цепь главного движения и вспомогательных механизмов | Силовая цепь подачи, В = ток | Цепь управления, В | Цепь освещения воль тока | Цепь питания эл. магнитных муфт вольт = тока | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Переменного тока | Постоянного |  |  |  |
|  | Напряжения В | Частота Гц |  |  |  |  |  |  |
| -00 | 380 | 50 | 60…110 | 110 | 24 | 24 | 5,8 ; 24 | В зонах с умеренным климатом в закрытых помещениях |
| -01 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| -02 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| -03 | 415 |  |  |  |  |  |  |  |
| -04 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| -05 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| -06 | 380 |  |  | 220 |  |  |  |  |
| -07 | 380 | 60 |  | 110 |  |  |  |  |
| -08 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| -09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 380 | 50 | 60….110 |  | 24 | 24 | 5,8 ; 24 | В зонах с тропическим климатом в закрытых помещениях |
| -11 | 400 |  |  | 110 |  |  |  |  |
| -12 | 415 |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 380 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнения электрооборудование

Основное (общепромышленное) исполнения

|  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6Т13Ф20-1.00.РЭ1.2 |  |
| Изм. | лист | Номер документа | дата |  | 3 |

Станки с исполнением электрооборудование -00…-09 комплектуются электроаппаратурой климатического исполнения «У», «ХЛ» и  0 категории размещения 2….4 по ГОСТ 15150-69.

Станки с исполнениями электрооборудования -10…-17 комплектуются электроаппаратурой климатического исполнения «Т», «ТВ», «04» категории размещения 2…4 по ГОСТ 15150-69.

Для станков 6Т13Ф20-1,6Т83ШФ20 выполнены единые электрические схемы и перечень элементов. Имеющиеся отличия на принципиальной электросхемы обведены штрих пунктирной линией, обозначены буквой А и дополнения к станку 6Т83Ш показаны на рис. 2 принципиальной электросхемы.

Техническая характеристика электрооборудования каждого конкретного станка приведена на табличке 1 (рис. 1)

Аппаратура защиты и управления приводами станка установлена отдельно стоящей станции управления 2.

В качестве водного выключателя применен автоматический выключатель с независимом расцепителем, обозначенный на схеме QF1. Технические данные вводного выключателя приведены в таблице 4.

Электрической схемой станков предусмотрены пониженные напряжения цепей управления переменного и постоянного тока, цепей освещения и цепей питания электромагнитных муфт согласно таблице 1 при помощи понижающих трансформаторов. Технические данные понимающих трансформаторов приведены в таблице 6.

Освещение рабочего места производится двумя светильниками местного освещения с лампами мощностью 60 Вт. Завод-изготовитель оставляет за собой право в носить изменения в электрооборудование станков для их совершенствования.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА

ВНИМАНИЕ !

ПРЕЖДЕ  ЧЕМ ПОДКЛЮЧИТЬ СТАНОК К ЭЛЕКТРОСЕТИ,

ПРОВЕРИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВСЕХ УЗЛОВ СТАНКА:

СТАНИНЫ, СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЙ, ГИДРОСТАНЦИИ

Подвод питания от цеховой электрической сети в станцию управления производится через отверстие в крыше. Сечение жил питающего кабеля (проводов) определяется номинальным током станка и номинальным током расцепители вводного выключателя, указанных в таблице 1.

|  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6Т13Ф20-1.00.РЭ1.2 |  |
| Изм. | лист | Номер документа | дата |  | 4 |

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация  электрооборудования должна производиться в

соответствии с требованиями ’’Правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок, промышленных предприятии".

3.1. Персонал, занятый обслуживанием электрооборудования станка, а также его наладкой и ремонтом обязан:

а) иметь  допуск к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000В;

б) знать действующие правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок, промышленных предприятии;

в) руководствоваться указаниями мер безопасности, которые содержаться в настоящем руководстве, руководстве по эксплуатации механической части станка и в эксплуатационной документации, прилагаемой к устройству цифровой индикации и управления, тиристорному устройству управления;

г) знать принцип работы электрооборудования станка и работу его системы автоматического управления.

3.2. Станок и все входящие в его состав устройства - станция управления, устройство цифровой индикации  и управления, пульты управления, которые могут оказаться под опасным напряжением, должны иметь надежное заземление.

Качество заземления должно быть проверено при первоначальном  пуске путем внешнего осмотра и измерения сопротивления между металлическими частями станка и каждого из устройств и зажимом для заземления, находящимся на вводе к станку.

Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.

3.3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

работать под напряжением без специального инструмента и спецодежды. При необходимости работать под напряжением следует пользоваться  инструментом с диэлектрическими рукояткам, резиновыми ковриками и сдецобувь, соблюдая максимальную осторожность.

При ремонте и перерывах в работе вводной выключатель должен быть обязательно отключен и заперт в отключенном состоянии замком.

ВНИМАНИЕ!  При отключенном вводном выключателе его верхние  зажиме  вводные клеммы, а также цепь ценил станции управления находятся под напряжением питающей сети. Снимать кожухи не отключив станок от цеховой сети ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

|  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6Т13Ф20-1.00.РЭ1.2 |  |
| Изм. | лист | Номер документа | дата |  | 5 |

3.4. Действие кнопки "Аварийный с топ”, установленной на основном и боковом пультах управления и отключающей электрооборудование всего станка, должно проверяться при первоначальном пуске.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

работать на станке при неисправности электрической цепи дистанционного отключения вводного выключателя  от кнопки"Аварийный стоп”.

3.5. Для обеспечения безопасной работы, предупреждения поломки механизмов и брака на станке предусмотрены электрические блокировки (см.раздел "Блокировки и сигнализация").

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на станке при обнаружении неисправности в работе электрических блокировок безопасности.

ВНИМАНИЕ! Действие всех электрических блокировок должно проверяться на холостом ходу и под нагрузкой при первоначальном пуске станка, а также при профилактических осмотрах и ремонтах.

3.6. Для осмотра и наладки электроаппаратуры под напряжением (при открытых дверках станции управления) в схеме предусмотрен деблокирующий переключатель SA1, установленный в станции управления. Этим переключателем должны пользоваться только специалисты-наладчики электрооборудования.

3.7. ВНИМАНИЕ! Для предупреждения о наличия напряжения в станции управления установлено светосигнальное устройство.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление приводами станка в ручном режиме осуществляется с основного 6 и бокового 7 (рис.1) пульт в управления.

В режиме покадровой отработки и автоматическом режиме управления осуществляется от клавиатуры устройства индикации управления (оперативной системы программного управления) и кнопок "Пуск", "Стоп" программы и кнопки "Сброс" в исходное состояние, расположенных на основном пульте.

На основном пульте управления расположены:

кнопки (клавши) управления по всем 3-м координатам

SВ8...SB13 - пусковые, SBI7...SBI9- стоповые, кнопки управления шпинделем - SB5 - пуск, SB3 -стоп, кнопка SEI4 - пуск программы, SB20 – стоп программы, SB15 – кнопка быстрого хода,  SB1 – кнопка аварийного отключения,  SB22 - кнопка установки программы в исходное состояние.

|  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6Т13Ф20-1.00.РЭ1.2 |  |
| Изм. | лист | Номер документа | дата |  | 6 |

| Обозначения | Наименование и тип | Климатическое исполнение и категория размещения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ДS1 | Устройство управления и индикации ЛЮМО – PNC L-63 |  |  |
|  | (производство СФРЮ) |  | 1 |
| В1…В3 | Датчики перемещения линейные фотоимпульсные ТГМ (в комплекте с ЛЮМО) |  | 3 |
| С45, С46 С1…С3 С4…С6 С7 С10…С27 С31, С32 С8 С9 EL3, EL4 EL1, EL2 EL1… EL4 FU1…FU3 | Конденсаторы МБМ-500В-0,25мкф+- 10% МБГО-2-300В-10мкф+-10% МБПГ-2-200В-2мкф+-10% МБПГ-2-200В-20мкф+-10% МБМ-160В-0,47мкф +-10% К50-20-50В-2000мкф +-10% К50-20-50В-200мкф +-10% Светильник НКП 03-60-004 Патрон Е27 фп-02 Лампа МО-24х60 Предохранители сплавками вставками ПП24-25-4323-00 с | У4, Т4 У3, Т3 У3,Т3 | 2 3 3 1 20 1 1 2 2 4 6 4 |
| FU7,FU9, FU10 | Плавкой вставкой 6,3А ПП24-25-4323 (табл.4) | УХЛЗ, ТЗ УХЛЗ, ТЗ |  |
| FU4…FU6 |  |  |  |
| FU8 | ПП24-25-4323 2А РТЛ,ТРП (табл. 7) | УХЛЗ, ТЗ 04С, 04С | 1 5 |
| FR1…FR8 |  |  |  |
| HL1 HL5… HL7 HL8, HL9 HL4 HL2, HL3 КМ1, КМ7 КМ2, КМ3, КМ6 КМ4, КМ5 К1…К8, К31 К25...К29,К35,К36 К30 К10…К21 КR1, KR2, KR5,KR6 КR7… КR11 K12,K17,KM5, KM6 KM4, KM7 K1…K8 ,K31,K25… …K29,K35,K36 KT1,KT2 KT3 M1, M3…M6, M8 М2 | Арматура светосигнальная АМЕ 3252211 24 В АМЕ 3212211 24 В АМЕ 3242211 24 В УПС-2(таб) Пускатели реле, приставки Пускатель (табл.3) Пускатель ПМЛ11000 Пускатель ПМЛ-1510 Реле РП21-003 Реле РП21-003 Реле РП21-004 Реле РПЛ-1400 Реле РПГ110222 Реле РПГ110411 Приставка ПКЛ-11 Приставка ПКЛ-22 Приставка ПКЛ-04 Реле РКВ11-33-221 Реле РКВ11-33-221 Электродвигатель серии «АИР» исполн М3081, коробка ввода К-3-1 (табл. 5) Насос П-25М 0,12 кВт Табл. 5 | У2, Т2 У2, Т2 У2, Т2 УХЛ4, 04 * 4,04 *4,04 УХЛ4, 04 УХЛ4, 04 УХЛ4, 04 0,4, ТВ4 У4 Т4 У4 Т4 04, ТВ4 0,4 ТВ4 0,4 ТВ4 УХЛ4, 04 УХЛ4, 04 У3 Т2 УХЛ4, Т2 | 4 2 1 2 2 3 1 9 7 1 12 4 5 4 2 6 2 1 5 1 |

|  |  |  |  | 6Т13Ф20-1.00.РЭ1.2 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | лист | Номер документа | дата |  | 18 |