Фрезерные консольные вертикальные станки с оперативные программным управлениям

6Т12Ф20-1 6Т13Ф20-1

Руководство по эксплантации

6Т13Ф20-1.00.000РЭ

Часть 1

Станкоимпорт

СССР   											 Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Руководство по эксплуатации 6Т13Ф20-1.00.000РЭ

- Общее свидине …………………………………………………………….………3 стр.

- Основные технические данные и характеристики ……………………………………………………………………………………….3 стр.

- Комплект поставки………………………………………………………………....8 стр.

- Указание мер безопасности……………………………………………………....11 стр.

- Состав станка…………………………………………………………………..….13 стр.

- Устройство,  работа станка и его составных частей………………………………………………………………………………15 стр.

- Система смазки………………………………………………………………….,..28 стр.

- Порядок установки………………………………………………………………..34 стр.

- Возможные не исправности и методы их устранения …....................................40 стр.

- Особенности разборки и сборке при ремонте……………………………...…...41 стр.

- Указание по техническому обслуживанию  и ремонту……………………...…43 стр.

- Материалы по запасным частям………………………………………………….46 стр.

Приложение………………………………………………………………………...……55 стр.

Часть 2 Руководство по эксплуатации электрооборудование 6Т13Ф20-1.00.000. РЭ1

(станина ЛЮМО PNC63)

6Т13Ф20-1.00.000.11.РЭ1

(станина К-524)

(прилагается отдельным изданием)

Часть 3 Руководство по эксплуатации инструкция по программированию

6Т13Ф20-1.00.000. РЭ2

(стани0на ЛЮМО PNC63)

6Т13Ф20-1.00.000.11.РЭ2

(станина К-524)

(прилагается отдельным изданием)

Часть 4 Руководство по эксплуатации

Сведения о приемке

6Т13Ф20-1.00.000.11.РЭ3

(прилагается отдельным изданием)

| Наименования параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
|  | 6Т12Ф20-1 | 6Т13Ф20-1 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 Размеры рабочей поверхности стола, мм; ширина длина Количество Т-образных пазов ширина Т-образных пазов, мм: центральных крайних Расстояние между Т-образными пазами, мм Наибольшее перемещение стола, мм: продольное поперечное вертикальное Конец шпинделя по ГОСТ 24644-81 (конус по ГОСТ 15945-82) ряд 4 –исполнение 6 Количество частот вращения шпинделя Пределы частот вращения шпинделя, об/мин Пределы подач стола, мм/мин: продольное поперечное вертикальное Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин: продольное поперечное вертикальное расстояния от торца шпинделя поворотной головки до рабочей поверхностистола (при выдвинутой гильзе), мм: наименьше наибольшее расстояние от оси шпинделя до напраляэщих станин, мм: | Н 320 1250 | Н 400 1600 |
|  | 3 |
|  | 63 800 300 420 50 18 31.5…1600 5…4000 5…4000 1.7…1330 4000 4000 1330 30 450 350 | I8H8 I8H12 100 1000 340 430 50 18 31.5…1600 5….4000 5….4000 1.7…1330 4000 4000 1330 70 500 420 |

- ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ

Инвентарный номер

Модель

Дата пуска станка в эксплуатации

Станки фрезерные консольные  вертикальные с оперативным (ОПУ) моделей 6Т12Ф20-1 и 6Т13Ф20-1 предназначены для  выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими,  угловыми фасонами, торцовыми и другими фрезами

Широкий диапазон числа оборотов шпинделя и подачи стола позволяют производить эффективную обработку деталей из чугуна, стали, труднообрабатываемых сплавов  металлов, легких сплавов и пластмасс.

На станках можно обрабатывать детали сложной конфигурации имеющий конфигурации, имеющие  вертикальные и горизонтальные плоскости, рамки,  пазы, уступы и т.

На станках можно, работать в трех режимах:

Ручной, покадровой обработки и автоматическом.

Мощность привода и жесткость станков позволяют применять инструмент, оснащенный  пластинками из  твердого сплава, На станках можно выполнять несложные сверлильные и расточные работы.

Область применения станков может быть расширена, применяем поворотного Круглова стола, делительной головки и других приспособлений

Необходимо строго придерживаться предписаний и рекомендаций, изложенных в руководстве!

2. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЙ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные параметры

Основные параметры и размеры по ГОСТ 165-81

подшипников и шестерен поворотной головки и элементов коробки переключения скоростей.

Эта система включает в себя резервуар 2, расположенный в станине, фильтр 4, плунжерный насос 6 и маслораспределитель 7. Насос системы работает от эксцентрика, смонтированного на одном из валов коробки скоростей (рис. 24).

Контроль за подачей смазки и ее уровнем в резервуаре осуществляется визуально по маслоуказателям 1 и 9.

Централизованная система смазки зубчатых колес, подшипников консоли, направляющих консоли, салазок и стола.

Эта система включает в себя резервуар 24, расположенный в консоли, предохранительный клапан 26, шестеренчатый насос 25, золотник 15, маслораспределители II, 12, 14. Конструкция золотникового распределителя приведена на рис. 26.

Наличие масла в резервуаре проверяется по маслоуказателю 20, контроль работы насоса - по маслоуказателю 19.

Смазка направляющих консоли производится периодически нажатием кнопки 16, направляющих стола кнопки 17.

Быстродействующие сухие муфты выбора направления перемещения стола размещены в отсеке консоли, защищенном от попадания масла сальниками и уплотнениями. Попадание масла в этот отсек приводит к утере передаваемого момента и быстродействия муфт, а также к недопустимой потере точности позиционирования стола.

ВНИМАНИЕ!

ПОДАЧА МАСЛА В ЭТОТ ОТСЕК КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Периодическая смазка

Данная система предусмотрена для смазки подшипников концевых опор винта продольной подачи стола 13, подшипников шпинделя 8 и механизма перемещения гильзы поворотной головки 27 и механизма зажима гильзы 28, которая осуществляется шприцеванием вручную.

Смазка погружением в масляную ванну

Эта система предусматривает смазку винта вертикального хода консоли (рис. 25). Масляная ванна расположена внутри опорной колонки 22 (рис. 23).

Контроль за уровнем масла производится проволочным щупом при крайнем верхнем положении